DDR
Xilinx

Por ing_davidrubio@outlook.com | Blog

Introducción

Puertos básicos
Nombre	Dirección	Tamaño	Función
c0_init_calib_complete	Out	1	Salida que determina cuando la calibración está completa. Se puede dejar abierta
dbg_clk	Out	1	Reloj de depuración. Se puede dejar al aire
c0_sys_clk_i	In	1	Reloj de entrada del controlador de la DDR. Viene del exterior.
sys_rst	In	1	Reset de entrada, activo a nivel alto
dbg_bus	Out	8 x 64 = 512	Salida de depuración. Se puede dejar al aire
c0_ddr4_adr	Out	17	Puertos de salida para la DDR
c0_ddr4_ba	Out	2
c0_ddr4_cke	Out	1
c0_ddr4_cs_n	Out	1
c0_ddr4_dm_dbi_n	Inout	8
c0_ddr4_dq	Inout	8 x 8 = 64
c0_ddr4_dqs_c	Inout	8
c0_ddr4_dqs_t	Inout	8
c0_ddr4_odt	Out	1
c0_ddr4_bg	Out	1
c0_ddr4_reset_n	Out	1
c0_ddr4_act_n	Out	1
c0_ddr4_ck_c	Out	1
c0_ddr4_ck_t	Out	1
c0_ddr4_ui_clk	Out	1	Reloj de salida para utilizarlo en la FPGA
c0_ddr4_ui_clk_sync_rst	Out	1	Reset de salida para utilizarlo en la FPGA
c0_ddr4_app_en	In	1	Señal de enable del controlador de la DDR
c0_ddr4_app_hi_pri	In	1	Señal que indica la prioridad en la DDR, se puede obviar poniéndola a nivel bajo.
c0_ddr4_app_wdf_end	In	1	Señal que indica la finalización del envío de un dato
c0_ddr4_app_wdf_wren	In	1	Señal que habilita la escritura de datos
c0_ddr4_app_wdf_rdy	Out	1	Señal que indica que la escritura está disponible para usarse
c0_ddr4_app_wdf_data	In	512	Señal de datos de escritura
c0_ddr4_app_rd_data_end	Out	1	Señal que indica que la lectura se ha terminado
c0_ddr4_app_rd_data_valid	Out	1	Señal que indica que el dato leído es válido
c0_ddr4_app_rdy	Out	1	Señal que indica que la lectura está disponible para usarse.
c0_ddr4_app_rd_data	Out	512	Señal con los datos leídos de la memoria
c0_ddr4_app_addr	In	29	Señal dónde se escribe la dirección dónde se quiere escribir
c0_ddr4_app_cmd	In	3	Señal que indica el comando para el controlador de la DDR. / “000” → escritura / “001” → lectura
c0_ddr4_app_wdf_mask	In	64	Máscara de datos de salida, se puede dejar a nivel bajo todos los bits

Escritura
Para la escritura hay que seguir el siguiente formato de activación.

*En la lectura real de la DDR tarda un tiempo entre que se manda la orden y se escribe en la memoria. Este tiempo se llama CAS.
Lectura
Para la lectura hay que seguir el siguiente diagrama temporal.

*En la lectura real de la DDR tarda un tiempo entre que se manda la orden y se lee de la memoria. Este tiempo se llama CAS.